## Slide 1
고성모
코치봇에서 만든 '센서 → 판단 → 음성' 경험을, 광명테크 배리어프리 키오스크의 제스처 인식으로 잇고 MCP AI로 대화형까지 확장하겠습니다.
제스처 인식
MCP 대화형
임베디드 경험
SUNGMO KO
Gesture · MCP · Windows
Notes: 표지 (약 30초). 기존 포트폴리오(게임·임베디드·웹)는 앞서 소개했다고 전제하고, 이 덱은 '귀사에서 해보고 싶은 것'에 집중한다고 예고. 핵심 축은 코치봇의 센서→판단→음성 경험을 Windows 키오스크 + MCP 기반 AI로 확대하는 것.

## Slide 2
이걸 하고 싶습니다
구분 | 내용 | 근거 · 상태
주력 | 제스처 인식 — 웹캠→손·팔 실시간 인식→키오스크 조작 (30fps·85%) | 인턴 공식 과업
확장 | 인식 결과를 MCP AI에 넘겨 의도·업무를 판단하는 대화형으로 | 제스처 안정화 후
배경 | 코치봇에서 센서→판단→음성 전 과정을 직접 구현 | v1 완성
현황 | 설계 단계 — 인턴 기간에 단계별로 구현 | 데모는 인턴 중 목표
핵심 제스처 인식을 주력으로 만들고, 그 위에 MCP AI를 얹어 대화형 키오스크로 확장하겠습니다.

## Slide 3
이런 점이 비슷했고, 더 확대해보고 싶습니다
단계 | 바른자세 코치봇 (제가 만든 것) | 배리어프리 키오스크 (귀사가 하는 일)
입력 · 센싱 | 기울기 센서 (MPU6050, I2C) | 카메라 (제스처 · 얼굴)
판단 | ESP32 규칙 기반 자세 판단 | MCP로 업어온 AI + 로컬 비전
출력 | I2S 마이크 · 스피커 AI 음성 | 음성 + 화면
연산 | ESP32 (제약된 임베디드) | Windows + 로컬 인식
느낀 점 센서 → 판단 → 음성 흐름을 작게나마 직접 만들어 봤습니다. 이 경험을 광명테크 키오스크의 제스처 인식으로 잇고, MCP로 대화형까지 확대해보고 싶습니다.
Notes: 브리지 (약 1.5분) — 코치봇 구조가 키오스크와 닮은 점을 표로 보여준다. 단정적으로 말하지 않고 '이런 점이 비슷했고, 더 확대해보고 싶다'는 겸손한 톤으로 전한다.

## Slide 4
① 제스처 인식 (주력) — 인턴 공식 과업
웹캠 입력
→
MediaPipe / YOLO
손 인식
→
명령 변환
(다음 · 선택)
→
화면 반응
실시간 처리
웹캠 프레임에서 손 위치·동작을 실시간 인식해 커서·명령으로 변환합니다.
확정은 응시 유지(dwell)
큰 타일 UI + 홀드 방식으로 저가 카메라에서도 오인식을 줄입니다.
바로 착수
인턴 1~2주차, 개발환경·카메라 연동부터 바로 시작합니다.
Notes: 더 해보고 싶은 것 ② (약 2분). 인턴 직무가 정확히 제스처 인식이라 미리 해두고 싶다는 자발성. 저가 카메라 + dwell 확정으로 정확도 문제를 현실적으로 다룸.

## Slide 5
② 대화형 · MCP (확장) — 제스처 위에 얹기
v1 (완성)
ESP32 · 고정 AI 음성 반응
센서로 자세 감지 → 정해진 음성 출력
v2 (해보고 싶은 것)
AI는 MCP로 통합 · 대화형
말로 물으면 맥락을 이해해 대화 · MCP 도구 호출
A · 먼저
PC에서 마이크 → STT → AI 응답 → TTS 대화 루프
인턴 중 목표
B · 다음
MCP로 AI·업무 도구 붙이기 (도구 하나 실행)
그다음 단계 목표
C · 올리기
보유한 Jetson Orin Nano에 올려 제스처 실제 구동
보유 Jetson으로 시험
Notes: 더 해보고 싶은 것 ① (약 2분). v1→v2 대비. A(STT→AI→TTS 대화 루프)는 발표 라이브 데모 목표. AI는 MCP로 붙이고, 제스처·하드웨어는 내가 직접 만든다는 점을 강조.

## Slide 6
인턴 8주, 이 순서로 만들겠습니다
제스처 인식을 주력으로 → 그다음 MCP로 대화형 확장
1
1–3주 · 환경·검증
개발환경·MVP 파이프라인, Jetson 카메라 검증
→
2
4–6주 · 인식·최적화
데이터셋·YOLO 튜닝, TensorRT 실시간화
→
3
7–8주 · 성능 검증
오인식 필터 · 목표 85%·30fps
→
4
그다음 · 확장
MCP로 대화형 · 음성 접근성
* 키오스크는 Windows 단독, AI는 MCP로 통합. 제스처 모델 학습은 NVIDIA GPU, 엣지 검증은 보유한 Jetson Orin Nano로 진행합니다.
Notes: 앞으로 해보고 싶은 방향 (약 1.5분). 4단계. 키오스크는 Windows, AI는 MCP 통합. 학습은 NVIDIA GPU, 검증은 Jetson — 과장 없이.

## Slide 7
Jetson Orin Nano로 먼저 만들어 봅니다
제품이 도는 곳은 Windows 키오스크 · Jetson은 제가 보유한 프로토타이핑·엣지 검증 보드입니다
67 TOPS
AI 성능
8GB
LPDDR5 메모리
7–25W
저전력
왜 이 보드로?
이미 보유 → 인턴 중 바로 프로토타이핑
NVIDIA 계열 → 학습(GPU)과 같은 도구(TensorRT) 그대로
제스처(비전) + 소형 LLM 동시 온디바이스 구동
이 위에서 만들 것
실시간 손 제스처 인식 (30 FPS 목표)
MCP로 AI 붙인 대화 흐름 시험
제스처 인식은 오프라인 온디바이스로 동작
연결 제품은 Windows 단독 + AI는 MCP 통합. Jetson으로 검증한 제스처 인식 역량을 그대로 Windows 로컬 인식에 적용합니다.
Notes: Jetson Orin Nano (약 1.5분). 핵심: 이미 보유한 보드라 지금 바로 만들 수 있다는 실현성·자발성. NVIDIA 계열이라 학습→배포가 매끄럽고 TensorRT를 그대로 쓴다. 67 TOPS·8GB로 제스처와 소형 LLM을 온디바이스로 구동 가능. Jetson으로 제스처 인식을 미리 검증해 Windows 키오스크의 로컬 인식에 적용한다고 마무리. 제품은 Windows + MCP. (스펙: Orin Nano Super Developer Kit, 2025 기준)